## Slide 1: Software para la optimización de redes de distribución de agua potable jHawanetFramework
Estudiante: Gabriel Sanhueza
Profesor guía: Jimmy Gutiérrez Bahamondes
Profesor co-guía: Daniel Mora Melia

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Contexto
Escasez de agua
Sistemas que deben estar las 24 horas del día activo
Múltiples criterios para optimizar los sistemas de distribución
Las redes de agua (RDA) involucran dos tipos de problemas:
  Problema de diseño
  Problema de operación
Notes: Como bien se sabe la escasez de agua potable es sin duda una problemática a nivel mundial. Es por esto que optimizar los sistemas que permiten la distribución de agua es importante.
Sin embargo, esto no es simple puesto que los sistemas de distribución de agua deben funcionar las 24 horas del día y deben asegurar los niveles se servicio mínimos.
Además, la optimización de estos sistemas involucra la participación de múltiples criterios lo que dificulta la toma de decisiones respecto a éstos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La escasez de agua potable es sin duda una problemática a nivel mundial y la optimización de los sistemas que permiten su distribución es cada día mas relevante.
La optimización de estos sistemas, a la vez, involucra la participación de múltiples criterios que deben ser tomados en cuenta a la hora de decidir.
Deben ser capaces de adaptarse a los cambios y asegurar niveles mínimos de servicios durante las 24 horas del día.
Dependiendo de su topología, las RDA integran sistemas de bombeo que requieren gran cantidad de energía en horarios determinados.
Las RDA involucran dos tipos de problemas:
  Problema de diseño
  Problema de operación

## Slide 4: Problema
No se cuenta con las suficientes herramientas y tiempo para la correcta gestión de las redes de agua potable.
El escoger las especificaciones es una tarea difícil debido a que hay que evaluar el rendimiento general del sistema.
Notes: No se cuenta con las suficientes herramientas y tiempo para su correcta gestión de las redes de distribución de agua potable (RDA). Por lo tanto, no es posible utilizar los recursos asociados de forma eficiente de los sistemas de rda.
El escoger las especificaciones de una RDA es una tarea difícil debido a que hay que evaluar el rendimiento general del sistema en función de un conjunto de variables que se mueven en un rango muy elevado de posibilidades.

## Slide 5: Propuesta de Solución
Aplicación de escritorio extensible que permita optimizar procesos de diseño y operación en RDA.
Problemas:
  Problema de diseño de RDA basado en el costo de tuberías.
  Problema de operación basado en el Régimen de bombeo.
Notes: La solución que se propone para abordar el problema en mi trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio escalable que permita buscar soluciones a dos de los problemas existentes en las redes de agua potable.
Problema de diseño: Optimizar la configuración y disposición de los elementos que conforman la red previa a su construcción.
Problema de operación: Optimizar las configuración de una red ya construida.

## Slide 6: Objetivos
Objetivo general
  Diseñar y desarrollar una aplicación extensible de escritorio para optimizar el diseño y operación de una red de distribución de agua.
Objetivos específicos
  Diseñar software orientado a la optimización de RDA basado en la arquitectura lógica del framework multiobjetivo Jmetal.
  Implementar un algoritmo metaheurístico de optimización monoobjetivo para aplicar al problema de diseño de RDA.
  Implementar un algoritmo metaheurístico de optimización multiobjetivo para aplicar al problema de Régimen de bombeo en RDA.
  Diseñar e implementar la interfaz gráfica del sistema de optimización de redes de agua potable desarrollado durante este proyecto.

## Slide 7: Trabajo Relacionado
Magmoredes:
  Micro-algoritmos genéticos multiobjetivo
  Optimización de los costo y la confiabilidad final de la red
WaterGEMS:
  Construcción de modelos geoespaciales, optimización de diseño, ciclos de bombeo, calibración automática del modelo; y la gestión de activos.
  No permite la adición de nuevos algoritmos
  Incorpora algunos algoritmos predefinidos para resolver ciertos problema
  Permite conexiones a datos externos
EPANET:
  Librería de simulación hidráulica (dll)
  Permite mayor flexibilidad
  Desarrollo toma mayor tiempo
Notes: De acuerdo al autor, los micro-algoritmos tiene un mejor rendimiento y es mas eficiente que el algoritmo NSGA-II.
Tanto Magmoredes como WaterGEMS buscan resolver temas concretos en los sistemas de
distribución de agua potable y puesto que el código de estos programas no esta
disponible públicamente o son un sistema que se comercializa.

## Slide 8: Marco Teórico (Titulo por modificar)

## Slide 9: Problema de diseño de RDA basado en el costo de tuberías
Notes: N: numero de tuberías
C: Costo de la tubería
D: Diámetro de la tubería
L: Largo de la tubería

## Slide 10: Problema de operación basado en el Régimen de bombeo
Objetivo 1
Objetivo 2
Notes: Pc: Tarifa energética
Ec: Consumo energético
S: Estado de la bomba
Y: peso del agua
Q: Flujo a través de la bomba
h: Altura manométrica de la bomba
e: eficiencia de la bomba
r: Valor de cambio de estado en la bomba en el tiempo t

## Slide 11: Algoritmo Genético
Notes: La foto
Bonelli, Matías & Begliardo, Hugo. (2016). OPTIMIZACIÓN DE ARMADURAS PLANAS MEDIANTE DISEÑO PARAMÉTRICO Y ALGORITMOS GENÉTICOS: EFECTOS DE LA NO CORRESPONDENCIA OBJETO REAL – MODELO IDEALIZADO.

## Slide 12: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (INSGA-II)

## Slide 13: Metodologías

## Slide 14: Metodología de Desarrollo
Iterativa e Incremental
  Análisis
  Diseño
  Implementación
  Pruebas

## Slide 15: Metodología de Evaluación
Caso de estudio
Notes: Describir el contexto de aplicación del caso: Consiste en establecer sobre que
elemento se aplicara el caso de estudio a desarrollar.
Definición de objetivos experimentales: Consiste en indicar cual es el objetivo
de la investigación a realizar, si es describir, evaluar o explicar algún suceso.
Definición de un protocolo para conducir el caso de estudio: Consiste en escoger
las pautas para llevar a cabo el caso de estudio, que instrumentos serán utilizados para recolectar datos y como se realizaran el análisis de estos.
Definición de características a evaluar: Consiste en establecer que es lo que
estamos interesados en evaluar del elemento sobre el que se aplica el caso de
estudio.
Definición de sujetos de prueba: Consiste en indicar cual será la fuente de
datos a ser utilizada para el caso de estudio, estas pueden ser personas, datos
ya recolectados, etc.
Aplicación de caso de estudio en un conjunto de sesiones no controladas: Consiste
en llevar a cabo el caso de estudio sobre los sujeto de prueba definidos.
Aplicación de herramientas de obtención de evidencia empírica: Consiste en la
utilización de métodos o técnicas con el n de obtener evidencia empírica a
partir de los datos recolectados.
Análisis y evaluación de datos empíricos: Consiste en analizar la evidencia y
evaluar la validez de los resultados obtenidos.

## Slide 16: Desarrollo

## Slide 17: Concepción del proyecto
Propuesta por parte del profesor Daniel Mora
Proyecto Optimization of real-world water distribution systems and hydraulic elements using computational fluid dynamics (cfd) and evolutionary algorithms
Jmetal + EpanetToolkit
Notes: Este proyecto se origina como una propuesta por parte del profesor del departamento de Ingeniería Civil, Daniel Mora Melia. El junto a un grupo de colaboradores forman parte del proyecto <nombre_proyecto> el cual busca aplicar algoritmos metaheurísticos en la resolución de problemas asociados a las RDA.

## Slide 18: Planificación
Iteración 1: Requisitos y Arquitectura
Iteración 2: Problema monoobjetivo y Algoritmo Genético (GA)
Iteración 3: Interfaz gráfica (GUI)
Iteración 4: Problema multiobjetivo y Algoritmo Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGAII)
Iteración 5: Experimentos y simulación hidraúlica.
Iteración 6: Afinación de detalles.
Notes: Este proyecto se origina como una propuesta por parte del profesor del departamento de Ingeniería Civil, Daniel Mora Melia. El junto a un grupo de colaboradores forman parte del proyecto <nombre_proyecto> el cual busca aplicar algoritmos metaheurísticos en la resolución de problemas asociados a las RDA.

## Slide 19: Tecnología utilizada
Notes: Las tecnologías utilizadas fueron Java, JavaFx y la librería de simulación hidráulica EpanetToolkit.

## Slide 20: Requisitos
Captura, priorización y especificación formal de los requisitos
32 Requisitos de usuario
Documento de especificación formal de requisitos.

## Slide 21: Diseño
Diseñar los módulos de la aplicación y la interacción entre ellos.
Documento de diseño
  Arquitectura Física
  Arquitectura Lógica
  Diagrama de clases
  Diagrama de secuencia
  Diseño de interfaces
Notes: Escoger y documentar la arquitectura física y lógica; realizar los diagramas de los componentes y clases, así como definir la interacción de estos; el diseño de interfaces y la especificación de características extras de la aplicación

## Slide 22: Diseño
Arquitectura Física

## Slide 23: Diseño
Arquitectura Lógica

## Slide 24: Implementación
Codificación y generación del manual de usuario.
Visualización de la red

## Slide 25: Implementación
Ventana de configuración del problema

## Slide 26: Implementación
Ventana de estado de la ejecución

## Slide 27: Implementación
Gráfico de resultados

## Slide 28: Implementación
Ventana de resultados

## Slide 29: Implementación
Ventana de simulación hidráulica

## Slide 30: Implementación
Java Reflection y Java Annotation

## Slide 31: Pruebas
Realización de pruebas y su especificación formal
39 Pruebas automatizadas
16 Pruebas manuales
Documento de especificación formal de pruebas

## Slide 32: Pruebas
Pruebas automatizada

## Slide 33: Pruebas
Pruebas manuales

## Slide 34: Evaluación

## Slide 35: Diseño del caso
Elección del caso
  La aplicación desarrollada
Objetivos de la investigación
  ¿Cómo el sistema desarrollado trabaja en la práctica?
Características a evaluar
  Funcionalidad
  Usabilidad
  Utilidad
  Utilidad del manual de usuario
Notes: Funcionalidad:
Con esta característica se busca evaluar lo que la aplicación puede hacer, es decir, si el sistema cumple con las operaciones solicitadas por el cliente.
Usabilidad:
Esta característica busca medir la usabilidad del software, es decir, que tan fácil es de usar la aplicación.
Utilidad:
Con este criterio se busca medir el valor de la aplicación. Con valor, nos referimos a si las funcionalidades implementadas por el sistema son de utilidad para quien haga uso de solución.
Utilidad del manual de usuario:
Con este criterio se busca evaluar el manual de usuario realizado y si este fue de ayuda para aprender y poder conocer la aplicación.

## Slide 36: Diseño del caso
Protocolo para conducir el estudio de caso
Unidad de análisis
  Profesionales con conocimientos en computación, hidráulica y
  metaheurísticas.
Consideraciones técnicas
  Window 64bits
  Java 1.8
Consideraciones para los usuarios
  Conocimientos básicos en hidráulica y metaheurísticas para saber interpretar los resultados de la aplicación. Si se desea incorporar nuevos algoritmos debe tener conocimientos en programación.
Notes: Protocolo: Guía para realizar la recolección de datos.
Evaluación asíncrona debido a las problemáticas a nivel país y la dificultad de coordinar una reunión.
Enviar la aplicación junto con su manual a los participantes del estudio.
Dar un tiempo para que el participante del estudio se interiorice con la aplicación.
Enviar la encuesta a los participantes.

## Slide 37: Recolección de datos
Participantes
  Yamisleydi Salgueiro
  Marco Alsina
  Sergio Silva
Instrumentos para la recolección de los datos
  Encuesta utilizando la escala de Likert
  Test de usabilidad SUS

## Slide 38: Análisis de datos
Funcionalidad
Respuesta | Porcentaje Obtenido
Totalmente en desacuerdo | 2.6%
En desacuerdo | 0.0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5.1%
De acuerdo | 7.7%
Totalmente de acuerdo | 84.6%

## Slide 39: Análisis de datos
Usabilidad

## Slide 40: Análisis de datos
Utilidad
Respuesta | Porcentaje Obtenido
Totalmente en desacuerdo | 0.00%
En desacuerdo | 0.00%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 11.1%
De acuerdo | 25.9%
Totalmente de acuerdo | 63.0%

## Slide 41: Análisis de datos
Utilidad del manual de usuario
Respuesta | Porcentaje Obtenido
Totalmente en desacuerdo | 0.0%
En desacuerdo | 22.2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 33.3%
De acuerdo | 44.4%
Totalmente de acuerdo | 0.0%

## Slide 42: Conclusión estudio de caso
Criterios de funcionalidad, usabilidad y utilidad cumplidos, concluyendo que el sistema trabaja bien en la práctica.
Criterio de utilidad del manual de usuario no cumplido por lo que se deben realizar cambios para mejorar la información y ayuda que se entrega con éste.

## Slide 43: Conclusión y trabajo futuro

## Slide 44: Conclusión
Software para la optimización de los procesos de diseño y operación de RDA.
Todos los objetivos establecidos fueron logrados cumplidos

## Slide 45: Trabajo Futuro
Agregar nuevos algoritmos, operadores y problemas
Recortar el numero de decimales utilizados
Permitir exportar la imagen de la red
Guardar las imágenes exportadas en un formato vectorial
Cambiar tamaño de los iconos cuando el cursor este encima
Permitir agregar formulas LaTeX en la descripción del algoritmo
Permitir utilizar distintos algoritmos en un mismo Experimento
Añadir métricas de comparación entre algoritmos
Añadir en el menú contextual los patrones de bombeo o demanda en caso de que la red cargada los especifique.
Permitir resetear a los valores por defecto en la ventana de configuración del problema

## Slide 46: Fin

## Slide 47: Anexos

## Slide 48: Operadores de selección
Tournament Selection

## Slide 49: Operadores de selección
Uniform Selection
Notes: Se ordena la solución. A la primera solución se le asigna la probabilidad mínima. A la última solución se le asigna la solución máxima
Pi x N_c
Mayor o igual a 1.5 : se duplica la solución
Entre 1 a 1.5: se mantiene la solución
Menor a 0.5: se elimina la solución de la siguiente generación

## Slide 50: Operadores de mutación
RandomMutation

## Slide 51: Operadores de mutación
Polynomial Mutation
Notes: Y1 : solución menor
Y2: solución mayor
R: random
YL: valor mínimo para la variable
yU: valor máximo para la variable

## Slide 52: Operadores de cruzamiento
SinglePointCrossover

## Slide 53: Operadores de cruzamiento
SBX Crossover
Notes: Y1 : solución menor
Y2: solución mayor
R: random
YL: valor mínimo para la variable
yU: valor máximo para la variable

## Slide 54: Representación problema monoobjetivo
Problema de diseño de RDA basado en el costo de tuberías

## Slide 55: Representación problema multiobjetivo
Problema de operación basado en el Régimen de bombeo.

## Slide 56: Anexos